Opmeten van uw zeilhuik

A: 	De halve mastomtrek (indien onder de kraag lijnen o.i.d. lopen, deze ook meenemen in 	uw meting)

B:	De afstand van de mast tot einde tophoek

C:	Diagonaal vanaf middenvoor op de mast

D: 	Gewenste hoogte tot de kraag

E: 	Gemeten vanaf middenvoor op de mast

F:	Gemeten vanaf middenvoor op de mast tot einde gewenste lengte

G:	Gemeten tot middenop de giek (giek incl. zeil)

H:	Gemeten tot middenop de giek (giek incl. zeil)

U bepaald op deze manier zelf hoe ver de giekhuik over uw zeil naar beneden hangt. En hoe strak e.e.a. gaat zitten.

Deze meting dient u uiteraard te doen over uw zeil heen. Neemt u vooral de maten niet te strak. Hou er rekening mee, dat als u een gebruikt zeil heeft, deze wat compacter vouwt dan een nieuw zeil. Dus heeft u in de nabije toekomst nieuwe zeilen nodig, neem dan vooral de maten waar nodig wat ruimer.

De kraag maken wij tussen de 5 en 10 cm hoog deze komt boven uw meting maat D er nog bij.